Auditorias ambientais compulsórias: instrumento para minimização de acidentes com derramamento de petróleo

Compulsory environmental audits: a tool for minimization of accidents with oil spill

Resumo

O presente trabalho analisa os acidentes ambientais nas atividades de transporte aquaviário de petróleo no Litoral de São Paulo no período de 1972 até 2013. Seu objetivo é avaliar o número de acidentes ocorridos e o volume de óleo derramado antes e após a adoção da política de auditorias ambientais compulsórias. Neste sentido busca verificar a eficiência dessas ações como estratégias de identificação, controle e diminuição de impactos ambientais. Para tanto, organizaram-se as informações sobre acidentes no setor, obtidas através do site da CETESB e discute-se a efetividade do instrumento auditoria ambiental compulsória.  Notadamente a região de São Sebastião é apontada como a mais afetada pelos derramamentos de petróleo, mas após 2002 fica evidente a minimização dos acidentes e danos ambientais possivelmente pela implantação das auditorias ambientais compulsórias.

Palavras-chave: Acidente Ambiental; Impacto Ambiental; Derramamentos; Auditoria Ambiental.

Abstract

This paper analyzes the environmental accidents in the activities of water transportation of oil in the Coast of São Paulo since 1972 until 2012. Its objective is to compare the number of accidents and the volume of oil spilled before and after the adoption of the policy of compulsory environmental audits. So, it is pointed the efficiency of these actions as strategies to identify, control and reduction of environmental impacts. The information obtained through the website of CETESB is organized and the correlated aspects discussed. Categorically the region of San Sebastian is considered the most affected by the spill, but after 2002 it is evident the minimization of accidents and environmental damage through the implementation of audits.

Keywords: Environmental Accident, Environmental Impact, Spills, Environmental Audit.

1. Introdução

Com o aumento da demanda mundial por insumos energéticos, o setor portuário adquire grande importância devido à grande quantidade de petróleo movimentada através do sistema aquaviário.

De acordo com Pereira e Dondoni (2008), programas de prevenção a acidentes ambientais são, hoje, fatores estratégicos para empresas cujas atividades impactam no meio ambiente. Estes programas são justificados pelos danos econômicos, sociais e ambientais causados por incidentes na atividade portuária. Além disso, a intensificação de políticas estratégicas acerca da responsabilidade e da prioridade na prevenção de acidentes impulsiona a adoção de atitudes pró- ativas em toda a cadeia produtiva.

Leite (2011) ressalta que a legislação ambiental brasileira atua diretamente na prevenção dos impactos ambientais na atividade portuária, indicando que a resolução CONAMA nº 306/02 pode ter papel fundamental na redução destes acidentes.

O petróleo tem em sua composição, em sua maioria, substâncias oleosas, que possuem grande potencial de poluição ao meio ambiente, quando despejadas em local inadequado. A principal fonte de poluição pelo despejo destas substâncias se dá através de acidentes ambientais.

Chong (2005) cita que a auditoria ambiental, se conduzida de forma correta, é uma forma de encontrar oportunidades de melhoria nas organizações e também identificar e minimizar riscos de acidentes ambientais.

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a evolução histórica dos acidentes ambientais ocorridos em São Paulo – SP, e verificar se a adoção da política de auditorias ambientais compulsórias, através da análise da Resolução CONAMA nº 306/02 e da legislação associada, permitiu a redução dos riscos de acidentes ambientais nas atividades de transporte aquaviário de petróleo.

2. Revisão Bibliográfica

Atualmente as preocupações com a manutenção e melhoria da qualidade do meio ambiente juntamente com a proteção da saúde humana, tornam indispensáveis procedimentos e critérios que permitam identificar o nível de degradação do meio ambiente, bem como os riscos de segurança ocupacional dos ambientes de trabalho de toda e qualquer atividade ou serviço, de modo que se possa traçar um plano de ação com prioridades baseadas nestes níveis (PADILHA et al., 2012).

A proteção ambiental é um compromisso de longo prazo com méritos monumentais que beneficia o futuro, especialmente quando todos os países do mundo estão buscando a melhor forma de alcançar o desenvolvimento sustentável da economia, da sociedade e dos recursos. Haverá um aumento nas legislações que tangem a proteção ao meio ambiente. Neste sentido, a auditoria ambiental se torna uma grande estratégia na identificação, controle e diminuição de impactos ambientais (WANG, 2011).

Segundo Lima (2010) a proteção ambiental, incluindo o tratamento diferencial dependendo do ambiente impacto de produtos e serviços, bem como os seus processos de desenvolvimento e disposição, é considerada pela Constituição para ser um princípio geral de toda a atividade econômica.

Para Visvanuthan et al. (1998), um método sustentável de proteção ambiental deveria ter como foco a prevenção e redução de geração de resíduos na fonte, ou seja, já no processo de produção, sendo assim a auditoria é o primeiro passo para que atingir essa meta e consequentemente uma produção mais limpa.

A auditoria segundo o autor, é uma ferramenta gerencial que deve ser considerada para avaliar a performance do sistema de gestão ambiental da empresa. A auditoria deve ser vista como facilitadora para o gerenciamento das práticas ambientais, permitindo a empresa avaliar se estão de acordo com a política da empresa por exemplo. Na auditoria é importante diminuir a quantidade de dados coletados identificando as amostras e parâmetros de locais apropriados.

A auditoria também pode ser definida como um procedimento sistemático, através do qual uma organização avalia suas práticas e operações, com a finalidade de averiguar a adequação a determinados critérios pré-estabelecidos, sendo que estes critérios podem serem os requisitos legais (SALES, 2001 apud NOWACKI et al., 2009).

Segundo D’Avignon et al. (2001) apud Nowacki et al. (2009), a auditoria, que avalia a adequação da unidade qual está sendo auditada com a legislação vigente e os regulamentos aplicáveis, classifica-se em Auditoria de Conformidade Legal. As definições encontradas vão variar de acordo com a origem e a finalidade estabelecida para a aplicação do processo de auditoria ambiental. Jones (1997) apud Nowacki et al. (2009) não há uma única definição para o termo auditoria e que para cada caso, para cada atividade auditada poderá haver uma definição diferente.

Para Eduljee et al. (1989), o auditor deve considerar cuidadosamente o local, a sua adequação ambiental, os controles gerenciais, os programas e os procedimentos de treinamento. A avalição exige que o auditor inspecione o lugar e entreviste o gestor do mesmo. O senso comum do auditor deve guiá-lo para a seleção de procedimentos seguros na hora da auditoria, não devendo tocar em superfícies contaminadas, dentre outras precauções.

Para Simon et al. (2011) as empresas tem a opção de conduzirem auditorias simultâneas, como a de qualidade e meio ambiente, que são sistemas separados, conduzida por diferentes equipes de auditores e administrados por diferentes gestores. Quando uma ou mais auditoria são elaboradas ao mesmo tempo, são chamadas de audições combinadas (ISO 2002), isto contribui para realização de metas, como a redução de custos, como no caso de tempo e recursos e melhora na eficiência de ambas as auditorias. O resultado de uma auditoria pode ser usado como base para escolha de parâmetros para a mesma, não somente para assegurar a conformidade legal, mas também para melhorar performance da empresa (SIMON et al., 2011).

Além disso, Simon et al. (2011) registra que os resultados da auditoria criaram uma consciência sobre os impactos ambientais derivados das atividades das empresas, sugere melhorias e aumentou a vontade de melhorar as práticas de qualidade e ambientais, com o objetivo de mover as empresas para a melhoria contínua e excelência empresarial.

Para Lima (2010), no Brasil, as bases do licenciamento ambiental estão pautadas na Constituição Federal de 1988 que cria uma demanda obrigatória de estudos de impactos ambientais prévios, devendo estes serem publicados. Contudo, pode-se afirmar que estas bases remontam a período anterior uma vez que a Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída já no ano de 1981.

Além disso, a Constituição prevê que todos têm o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, onde o público e as autoridades, bem como a comunidade têm o dever de defender e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Esta competência é compartilhada pelas três esferas de governo: federal, estadual e municipal dos governos. Esta competência comum envolve ações paralelas, embora o correto funcionamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) está planejado para evitar duplicação de esforços (LIMA, 2010).

O comportamento ambiental, segundo Earnhart e Leonard (2013), tem recebido atenção maior pelos pesquisadores econômicos e comerciais. Muitas dessas pesquisas focam na participação voluntária e programas de redução da poluição patrocinados pelo governo.

Por exemplo, Earnhart e Leonard (2013) acrescentam que as auditorias devem fornecer informações para instalações sobre como eles podem implantar mais eficientemente os custos e os seus esforços a fim de controlar a poluição. Em segundo lugar, as auditorias devem aumentar as receitas, em particular, através da promoção de uma imagem "verde" para a empresa. Em terceiro lugar, as auditorias podem gerar outros benefícios regulamentares e não regulamentares, por exemplo, se a realização de auditorias é conhecida como um regulador ambiental, as auditorias podem gerar ágio, que produz uma maior flexibilidade ao lidar com questões futuras.

Fatores adicionais que influenciam os benefícios e custos de auditorias, organizados em duas grandes categorias: as características das instalações e da pressão externa exercida pelas autoridades reguladoras. Em particular, os custos da realização de auditorias ambientais internas dependem das características das empresas, tais como tamanho e facilidade de produção tipo de processo (EARNHART e LEONARD, 2013).

A auditoria ambiental (AA) é conceituada pela ISO 14001:2004 como um processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se o sistema de gestão ambiental de uma organização está em conformidade com os critérios de auditoria do sistema de gestão ambiental estabelecidos pela organização, e para comunicar os resultados desse processo à administração. Assim, entende-se por auditoria ambiental as atividades de verificação ao atendimento de normas internas, requisitos legais ou outras normas de interesse de uma organização, devendo ser realizadas em períodos pré-estabelecidos ou pela norma a ser auditada (SOARES, 2011)

No Brasil, a auditoria ambiental surgiu, pela primeira vez na legislação no início da década de 1990, quando da publicação de diplomas legais sobre o tema (SILVA, 2003).

No atual cenário brasileiro, ao mesmo tempo em que existe uma legislação exigente nas áreas ambiental e trabalhista, tem-se também escassez de recursos públicos para gerenciar o cumprimento do arcabouço legal sobre as questões ambientais. Além da necessidade do desenvolvimento pautado na sustentabilidade, que carece da conciliação entre as questões econômicas e a conservação do meio ambiente (PADILHA et al., 2012).

A auditoria proporciona a identificação de elementos críticos do sistema de gestão da organização, possibilitando que a empresa obtenha subsídios para identificar oportunidades de melhoria que aperfeiçoem seu desempenho ambiental.

Os benefícios de uma auditoria ambiental podem ser variáveis se comparados entre organizações distintas, isso se dá mediante a ligação com os objetivos e metas traçados no início da auditoria e o delineamento da política ambiental da organização (SOARES, 2011)

Sobre o papel da auditoria ambiental na organização, Conceição Neto (2001) explica que é uma ferramenta gerencial, que por meio de uma verificação da performance ambiental, pode auxiliar na determinação de melhorias a serem realizadas.

Cantarino (2009) aponta como benefícios da auditoria ambiental: a conformidade com órgãos ambientais e agências regulamentadoras, responsabilidade coorporativa, avaliação de riscos e responsabilidade civil, financeiro, concorrência e estratégica. A conformidade com os órgãos ambientais e agências regulamentadora tem como seu principal benefício à proteção contra multas e coerções regulatórias. Por meio das auditorias, não conformidades podem ser identificadas, possibilitando o emprego de ações corretivas para atender as regulamentações e leis ambientais.

Soares (2011) afirma que em termos financeiros, a auditoria pode ser uma ferramenta que contribui na tomada de decisões, gerando informações sobre os custos ambientais atuais e as oportunidades de melhorias presentes ou futuras. No âmbito da concorrência e estratégia, a auditoria fornece Informações aos gestores e acionistas que podem ser comparadas com o mercado, possibilitando um melhor detalhamento da situação interna e externa que auxilia na definição das metas estratégicas em alinhamento com a visão e missão da empresa.

Segundo Padilha et al. (2012) é importante conhecer as atividades de elevado potencial poluidor do meio ambiente e direcionar prioritariamente as ações de controle ambiental e de segurança ocupacional para estas atividades. Afirma  ainda que, desta forma, concilia-se o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente.

As atividades com um dos maiores graus de potencial poluidor são as relacionadas com petróleo, pois na ocorrência de acidentes ambientais, a degradação do meio ambiente ao redor é contundente, podendo produzir contaminação de praias, solos, lençóis freáticos, grande mortandade de animais e destruição de ecossistemas, com danos de difícil remediação, que podem perdurar por 10 ou 20 anos, como no caso do acidente da Baía de Guanabara (ARUEIRA JR e DA COSTA, 2008).

A partir do momento em que se começou a identificar o elevado grau de potencialidade da indústria petroleira para a ocorrência de impactos ambientais indesejáveis, foi estabelecida pelo CONAMA, a Resolução n° 23/94, específica para o processo de licenciamento das atividades de produção de petróleo, onde foram instituídos procedimentos específicos para licenciamentos das atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural.

Em janeiro de 2000, após o acidente ambiental na baía de Guanabara, o Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA, publicou a Resolução CONAMA nº 265/00, que obrigou a realização de auditorias ambientais compulsórias, em todas as instalações da Petrobras no estado do Rio de Janeiro, em abril deste mesmo ano, é promulgada a lei federal nº 9.966, que determina a uma periodicidade bienal para estas auditorias ambientais compulsórias. A Resolução CONAMA nº 306/02 foi editada para orientar o disposto na Resolução CONAMA nº 265, no que se refere aos critérios para a realização das auditorias ambientais compulsória.

O Estado de São Paulo, no caso através de sua agência de controle e fiscalização ambiental - a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente), utiliza-se de normas e leis nacionais e internacionais como principais instrumentos relacionados à poluição por óleo. A Agência Ambiental separa os instrumentos de acordo com os seguintes temas dispostos na Tabela 1.

Tabela 01: Síntese dos instrumentos legais relacionados á

prevenção e controle da poluição por óleo.

| ASSUNTO | INSTRUMENTO LEGAL |
| --- | --- |
| Comunicação do vazamento óleo | -Dec. Federal No 83.540/79: Art. 8o §1o- Regulamento a CLC 69, - Portaria da Agência Nacional de Petróleo: No 170/98 - Art. 13, - Leis de Crimes Ambientais: Lei Federal No 9.605/98 - Art. 14, - “Lei do óleo e de substâncias nocivas” – Lei Art. 22. |
| Planos de Emergência | - Lei dos Portos: Lei Federal No 8.630/93 – Art. 33 §1o – inciso VII, - Lei Federal No 9.719/98 e NR 29/97: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – Itens: 29. 1. 6, 29. 6. 3. 4 e 29. 6. 6, - “Lei do óleo e de substâncias nocivas”: Lei Federal No 9.966/2000, - Plano de Emergência Individual – Resolução CONAMA No 398/2008, - Plano de área para combate ‘a poluição por óleo Dec. Fed. No 4.871/2003. |
| Prevenção da poluição aquática | - Prevenção da poluição origem terrestre: Portaria do Minist. dos Transp. No 124/80, - Política Nacional do Meio Ambiente: Lei No 6.938/81, - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA): Lei Federal No 9.537/87, - “Lei do óleo e de substâncias nocivas”: Lei Federal No 9.966/2000, - Procedimentos para transferência de óleo entre embarcações - NORMAM 08 com alterações de 2010 – Cap. 3 – Seção IV – Item 308. |
| Penalidades dos agentes poluidores | - Lei Federal No 6.938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente: Art. 14o, - Lei Federal No 7.347/85 – Ação Civil Pública por Danos Ambientais, - Dec. Federal No 83.540/79 – regulamenta a aplicação da convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC 69): Art. 2o, - Lei Federal No 9.605/98 – lei de Crimes Ambientais: Art. 6o a 15o, 23o e 54o, - Dec. Lei No 3.179/99 – especifica sanções aplicáveis ‘as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente: Art. 2o e 41o, - Lei Federal No 9.966/2000 – estabelece princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios: Art. 15 a 17, 21 3 23, 25 a 27 e 32. - Dec. Federal No 4.136/02: Sanções ás infrações previstas na Lei 9.966/00. |

Continua...

Continuação...

| ASSUNTO | INSTRUMENTO LEGAL |
| --- | --- |
| Convenções internacionais | - CLC 69 – Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo: Dec. Federal No 83.540/79, - ISM Code - Código Segurança Marítima – Portaria No 046/96 da Diretoria e Portos e Costas (DPC) do Ministério da Marinha, - MARPOL 73/78 – “Marine Pollution” – Convenção internacional para prevenção da poluição causada por navios: Dec. Executivo No 2.508/98, - OPRC 90 – Convenção Internacional sobre Preparo, Responsabilidade e Cooperação em Casos de poluição por Óleo estabelecida pela IMO em 30/11/90: Dec. Executivo No 2.870/1998, - Convenção OPRC – HNS 2000 – Hazardous and Noxious Substances: incorporado ‘a Lei Federal No 9.966/2000 no seu art. 4o – Cap. III e IV. |
| Assuntos correlacionados | - Aplicação de dispersantes – Resolução CONAMA No 269/2000, - Livro de Registro de Óleo: Lei Fed. No 9.966/2000 – Cap. III – Art. 10 e 11, - Licenciamento Ambiental: Resolução CONAMA No 237/97, - Bens Afundados (naufrágios): Lei Federal No 7.5426/86, - Delimitações do mar territorial brasileiro: Lei Federal No 8.617/93 e Linhas de base reta na costa brasileira – Dec. Federal No 1.290/94 - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA): Lei Federal No 9.537/97 |

Fonte: CETESB, 2013

Pela análise da Tabela 01, nota-se a preocupação do Estado com as questões ambientais que cercam a temática do transporte aquaviários de petróleo e seus derivado, valendo-se dos dispositivos legais tanto em âmbito nacional quanto regional.

3. Materiais e Métodos

Para a investigação da influência que as auditorias ambientais compulsórias podem ter sobre a proteção ao meio ambiente, foi realizada uma análise temporal da quantidade de acidentes relacionados ao transporte aquaviário de petróleo registradas no Brasil, especificamente no Estado de São Paulo.

Os dados foram coletados no site da CETESB, agência do governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo.

Através das informações obtidas, foi possível realizar uma caracterização quantitativa dos acidentes ocorridos por ano, observando-se também a quantidade de petróleo derramado em corpos hídricos nesses acidentes.

A análise abrangeu o período de dados disponível para os anos de 1992 a 2013 com o intuito de identificar a influência da aplicação da auditoria ambiental compulsória nas atividades portuárias, que passou a ser obrigatória através da Resolução CONAMA nº 306/2002.

# 4. Resultados e Discussões

Foram relacionados 55 acidentes, suas causas e o volume estimado de petróleo derramado de 1974 até 2012 no Estado de São Paulo (Tabela 2).

Tabela 02 – Acidentes Envolvendo Petróleo em São Paulo

| Ano | Local | Acidentes/Ano | Principais Causas | Áreas atingidas | Volume Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | Litoral Paulista | 1 | Colisão de navios com rocha submersa | Praias e Costões | 6.000 m3 |
| 1978 | Canal de São Sebastião | 2 | Colisão de navios com rocha submersa | 20 Praias e Costões | 6.000 m3 |
| 1981 | São Sebastião | 1 | Falha operação descarga | 14 praias de Ilhabela | 60 m3 |
| 1983 | São Sebastião | 1 | Colisão durante manobra | Manguezal, praia e costões. | 300 m3 |
| 1984 | São Sebastião | 1 | Falha operacional seguida de incêndio | - | Não estimado |
| 1984 | Alemoa Santos | 1 | Inclinação do Píer | Mangue, Estruturas do Porto. | 420 m3 |
| 1985 | São Sebastião | 1 | Falha na válvula de fundo | 8 praias e costões | 100 m3 |
| 1985 | São Sebastião | 1 | Transporte marítimo – Colisão do navio Marina com píer | Praias e costões | 2.500 m3 |
| 1986 | Santos | 2 | Colisão e transbordamento | Estuário, mangue, estrutura porto. | 300 m3 |
| 1986 | São Sebastião | 1 | Rompimento do braço de descarga | Praias e Costões | 220 m3 |
| 1992 | São Sebastião | 6 | - | Litoral | 2,2 m3 |
| 1993 | São Sebastião | 12 | - | - | 7,6 m3 |
| 1994 | São Sebastião | 6 | - | - | 10,9 m3 |
| 1995 | São Sebastião | 2 | - | - | 0,01 m3 |
| 1997 | São Sebastião | 2 | - | - | 25,01 m3 |

Continua...

Continuação...

| Ano | Local | Acidentes/Ano | Principais Causas | Áreas atingidas | Volume Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | São Sebastião | 6 | Tubulação e Tanque, Falha Mecânica, Colisão, Fissura no casco do navio. | Água, solo, praias e mangues. | 55 m3 |
| 2000 | São Sebastião | 3 | Extravasamento sem vasamento, falha, mecânica, colisão e explosão | Água e solo | 86,08 m3 |
| 2003 | São Sebastião | 2 | Transporte marítimo - Falha de Transferência | Praias, Costões, mangue e lagoa | 25 m3 |
| 2004 | Guaecá | 1 | Rompimento de Oleoduto | Vegetação, rio, praia | 300 m3 |
| 2007 | Santos | 1 | Naufrágio após colisão | Mangue, estuário e cais do porto | 1,5 m3 |
| 2010 | São Sebastião | 1 | - | Água | Não estimado |
| 2012 | Campo Carioca Nordeste | 1 | Exploração e Produção de Petróleo | 253 km do Litoral do norte de São Paulo | 26 m3 |

Da análise da Tabela 02 depreende-se que dois acidentes se destacam pela quantidade de óleo derramado (ambos, 6.000 m³ de óleo), um em 1974 no litoral paulista ocorreu com a colisão do petroleiro Takimyia Maru com uma rocha submersa e atingiu principalmente praias e costões. Segundo Poffo (2001) este foi o primeiro acidente registrado no estado de São Paulo.

O outro, quatro anos depois, (1978) ocorreu no Canal de São Sebastião com a colisão do petroleiro Brazilian Marina também com uma rocha submersa e com o píer, este vazamento abrangeu cerca de 20 praias e costões.

Além desses destaca-se também o acidente ocorrido em São Sebastião em 1985 com vazamento de 2.500m³, sua causa foi a colisões com o píer e atingiu praias e costões.

No período analisado pode-se perceber que dentre as causas dos vazamentos, o maior número de ocorrências está associado com colisões entre navios, ou com o píer ou com rochas submersas.

Na investigação da influência das Auditorias Ambientais Compulsórias (AAC) sobre os acidentes no transporte aquaviário de petróleo foi elaborado um gráfico que permitiu a comparação ao longo dos anos do número de acidentes ocorridos (Figura 01) e um gráfico com o volume de óleo derramado durante as décadas em estudo (Figura 02).

Na Figura 01 pode-se observar que o número de ocorrências aumentou progressivamente de 1974 até 1994, seguido de declínio acentuado em 1996, mas apresentou tendência ascendente até 2000.

Figura 01 - N° de ocorrências de acidentes com derramamento de petróleo por ano em comparativo com o início das auditorias compulsórias.

Figura 02 – Volume de óleo derramado durante as décadas em estudo.

Nota-se que tanto a Figura 1, como a Figura 2, mostram que as Auditorias Ambientais Compulsórias provavelmente contribuíram com a questão da redução do número de ocorrências de acidentes (Figura 1) e volume de óleo derramado associado aos sinistros (Figura 2). Embora a AAC possa ter contribuído para a questão da proteção ao meio ambiente, subsidiariamente outros aspectos como melhorias tecnológicas, maior fiscalização ambiental, e preparo técnico podem também estar associadas a esta visível melhoria de “segurança ambiental”.

A Figura 02 revela ainda a extrema diferença no volume de óleo derramado antes e depois da implantação da Auditoria Ambiental Compulsória, com uma diminuição volumétrica de aproximadamente 97%.

De maneira geral, de acordo com a Figura 03 pode-se notar que no Estado de São Paulo o local onde mais ocorreram acidentes foi na região de São Sebastião, sendo esta a que mais sofreu interferências em atividades como pesca, maricultura, turismo, esportes náuticos e balneabilidade das praias.

Figura 03: Locais onde ocorreram os principais acidentes com petróleo no Estado de São Paulo entre 1974 e 2013.

Poffo (2001) ao desenvolver um estudo de vazamento de óleo no litoral do estado de São Paulo corrobora com o presente estudo ao afirmar que as águas do Canal de São Sebastião primeiramente e, por sequência as do litoral norte paulista foram as mais prejudicadas por todos os vazamentos.

De acordo com Poffo (2001) alguns fatores que podem ter contribuído para esse aumento no número de ocorrências podem estar relacionados aos procedimentos de cadastro de ocorrências, tanto pela CETESB como pela PETROBRAS; tecnologias poupadoras de mão-de-obra dos navios estrangeiros; proprietário, armador, bandeira do navio e tripulantes de origem distintas. Fatores que podem ter contribuído para a redução foram: a criação do CODEL- Comitê de Defesa do Litoral (1978/1988); medidas de segurança, prevenção e controle da poluição implantadas pela CETESB como o Programa de Gerenciamento de Riscos (criado em 1988) e mudanças no gerenciamento do Terminal de São Sebastião da PETROBRAS e Programa de auditagem da FRONAPE- Frota Nacional de Petroleiros e leis federais destacando-se 6.938/91; 7.347/85; Portaria 46/96 DPC/MM e 9.605/98.

De qualquer forma, os resultados mostram que os riscos ao meio ambiente associados a derramamentos de óleo vêm diminuindo. Atribui-se tal fato não só às Auditorias Ambientais Compulsórias que podem ensejar um processo de melhoria contínua, mas também a maior consciência ambiental e preocupação que as empresas do setor vêm tendo com a questão ambiental. Por certo esta preocupação nem sempre é voluntária, e muitas vezes motivadas por aspectos econômicos. Contudo, vem propiciando maior preparo técnico e tecnológico na prevenção de acidentes ambientais associados ao transporte aquaviário de petróleo.

# 5. Conclusões

As Auditorias Ambientais Compulsórias vem se mostrando uma importante ferramenta de controle e fiscalização ambiental. Subsidiariamente, esta se revelou um mecanismo de prevenção a acidentes no transporte aquaviário de petróleo, com efetividade não só no montante de óleo derramado como também no número de ocorrências (acidentes).

Embora as auditorias ambientais não se constituam o único ou principal meio de prevenção a acidentes, a pesquisa revelou correlação direta entre sua implantação e a diminuição de sinistros no transporte aquaviário de petróleo. Assim, sem julgar o mérito legal, conclui-se que as Auditorias Ambientais Compulsórias devem ser tecnicamente incentivadas como instrumento de regulação no setor.

# Referências

ARUEIRA JR, L.; DA COSTA, S. R. R. Auditorias ambientais compulsórias e sua aplicação no Brasil: O caso da resolução CONAMA 306/02. In: IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 2008, Niterói. Anais.... IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 2008.

CANTARINO, A. A. A. (2009) A importância da auditoria ambiental a gestão empresarial moderna. Recuperado em 28 jul. 2009 de http://www.niead.ufrj.br

CETESB, 2001. Operação “Vergina II”. CETESB, São Paulo, SP, 39p. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acesso em 20 de maio de 2013.

CONCEIÇÃO NETO, A. A. da. (2001) Auditoria ambiental interna: uma ferramenta para a gestão empresarial. UFSC, Florianópolis.

EARNHART, D., LEONARD, J.M. Determinants of environmental audit frequency: The role of firm organizational structure. Journal of Environmental Management. Estados Unidos da América, v. 128, p. 497-513, mai. 2013.

EDULJEE Et al. Environmental Audits Of Hazardous Waste Disposal And Treatment Facilities. Waste Management & Research. Estados Unidos da Amérca, vol. 07, p. 201 -217, mar. 1989.

LIMA Luiz Henrique, MAGRINI Alessandra The Brazilian Audit Tribunal's role in improving the federal environmental licensing process. Environmental Impact Assessment Review, v. 30, I. 2, p. 108-115, 2010.

NOWACKI, A.C.B.A. et al. Auditoria ambiental compulsória: estudo de caso em três propriedades rurais do estado do paraná. Revista Scientia Agraria. Curitiba, v.10, n.3. p.233-238. Jul. 2009.

PADILHA, C. J., TEIXEIRA, A. C., NAGALLI, A. Auditoria ambiental compulsória: diretrizes para a realização de auditoria de segurança ocupacional. Revista Brasileira de Ciências Ambientais. N. 24, jun. 2012.

POFFO, I.R.F.; XAVIER, J.C.M.; SERPA, R.R. 2001. A História dos 27 anos de

Vazamento de Óleo no Litoral Norte do Estado de São Paulo (1974-2000). Revista Meio Ambiente Industrial no 30, p.98-104.

SILVA, M. A. Assis, M. D. P. C. A. (2003) Auditoria Ambiental. Pernambuco: FACAPE.

SIMON A. et al. Integration Of Standardized Environmental And Quality Management Systems Audits. Journal of Cleaner Production. Barcelona, vol. 19, p. 2057-2065, jun. 2011.

SOARES, C. D. e PIMENTA, D.C.H., Auditoria de sistema de gestão ambiental: aplicação em uma indústria alimentícia em Natal/RN. Revista de Gestão Social e Ambiental. São Paulo, vol.5, n.1, p. 66-84, Jan/Abril.,2011l.

VISVANUTHAN C. et al. Multimedia environmental audit in a rice cracker factory in Thailand: a model case study. Jounal of Cleaner Production. Thailand, vol. 6. p. 93-101. 1998.

WANG, J., ZHANG, B., CHEN, T. The case study of China's environmental audit: taking the Taihu Lake as an example. Energy Procedia, v. 5, p. 2108-2113, 2011.